## Slide 1: Caos en el circuito Chua Laboratorio 3 – Cátedra Hernan Grecco. Grupo 3 Arianna Rodriguez, Santiago Noya y Silvia Martinez

## Slide 2
AGENDA
INTRODUCCIÓN
MONTAJE CIRCUITO CHUA
01
03
02
04
05
RESULTADOS
MÉTODOS
CONCLUSIONES

## Slide 3: 01
INTRODUCCIÓN
Suelen aparecer atractores en el diagrama de fases.
1
2
3
4
5
Comportamiento determinístico.
Sensible a las condiciones iniciales.
Aparece en circuitos con componentes no lineales y con elementos localmente activos.
El camino al caos tiene una forma especifica  duplicaciones de período.
¿Qué es caos en un circuito electrónico?
Atractor doble Scroll
El objetivo del trabajo es medir la señal caótica en el circuito Chua y detectar el rango donde se produce.

## Slide 4: 02
MONTAJE – Circuito Chua
Comportamiento predecible  Ecuaciones diferenciales son solución del circuito 
1
Variable independiente
Puntos de Medición
El caos aparece en circuitos con componentes no lineales => Diodo Chua 
2

## Slide 5: 03
MÉTODOS
Buscamos formas de no interferir con la medición:
Cambiamos los potenciómetros para tener más estabilidad
Separamos los potenciómetros para no “generar interferencia”
Protocolo de medición:
Con el circuito encendido se guarda la señal con el osciloscopio
Se corta el generador de funciones.
Se desconectan los potenciómetros del circuito levantando los cables blancos.
Se anota el valor de la resistencia R.
Se vuelve a conectar los cables y prender la fuente
Trabajamos con:
Mediciones del circuito armado.
Simulación de resolución de las ecuaciones diferenciales para distintos valores de R – Método Runge-Kutta
Simulaciones en LTSpice.
Foto del montaje

## Slide 6
Sensible a las condiciones iniciales 
3
Simulación de las ecuaciones diferenciales

## Slide 7: 04
El capacitor 1 no tiene voltaje
4
Zona de “Equilibrio”
4.760 Ω
3.000 Ω
RESULTADOS – Medición directa
VC1 vs VC2
Si el movimiento es oscilatorio se verá una figura cerrada.
Un movimiento oscilatorio amortiguado que tiene a un punto se verá como una espiral.
En una zona caótica se puede ver un atractor que es una estructura compleja, donde las trayectorias nunca se repiten y permanecen confinadas en esa región.
Diagrama de Fase
Mediciones con osciloscopio

## Slide 8: 04
RESULTADOS – Medición zona duplicaciones de período
4
Zona “Duplicaciones de período”
2.100 Ω
2.089 Ω
2.071 Ω
2069 Ω
2065 Ω
2062 Ω
Comienzo formación atractor tipo tipo Rossler
Mediciones con osciloscopio

## Slide 9: 04
RESULTADOS – Duplicaciones de período
4
Se comprobaron las duplicaciones de período 
4
Diagrama de Bifurcaciones y de Fases asociado
Simulación con ecuaciones del circuito variando la inductancia
Fotos de las mediciones

## Slide 10: 04
RESULTADOS – Medición zona caótica
4
Zona “Caótica”
2.033 Ω
1.916 Ω
1873 Ω
1869 Ω
1796 Ω
Caos- Atractor doble élice
Caos- Atractor doble élice
Región caótica con ventanas periódicas
Mediciones con osciloscopio

## Slide 11: 04
RESULTADOS – Medición Zona Caótica
4
2.033 Ω
1869 Ω
1796 Ω
Señal de ventana periódica
Señal caótica
Mediciones con osciloscopio

## Slide 12: 04
RESULTADOS – Camino al Caos
El camino al caos tiene una forma especifica  duplicaciones de período 
Suelen aparecer atractores en el diagrama de fases 
4
5
Atractor tipo Rossler
Atractor doble Scroll
Fotos de la medición

## Slide 13: 04
RESULTADOS - Medición zona ciclo límite
Zona “Ciclo límite”
1783 Ω
1204 Ω
433 Ω
18 Ω
Foto de la medición
Mediciones con osciloscopio

## Slide 14: 04
RESULTADOS – Zonas
2.100 Ω
2.089 Ω
2.071 Ω
2069 Ω
2065 Ω
2062 Ω
2.033 Ω
1.916 Ω
1873 Ω
1869 Ω
1796 Ω
1783 Ω
1204 Ω
433 Ω
18 Ω
Zona “Caótica con ventanas periódicas”
Zona “Ciclo Límite”
Zona “Duplicaciones de período”
Sólo un capacitor tiene voltaje
Equilibrio
Duplicaciones de Período
Caos con ventanas periódicas
Ciclo límite
2 kΩ
2,1 kΩ
1,8 kΩ

## Slide 16: 05
CONCLUSIONES
Se puedo comprobar las condiciones que tienen que estar presente en un circuito caótico: determinístico, sensible a condiciones iniciales, componentes no lineales, duplicaciones de periodo y presencia de atractores.
Se pudo caracterizar el comportamiento en distintas zonas, concluyendo que el circuito presenta comportamiento caótico para valores de resistencia entre 2kΩy 1,8kΩ.
Camino al caos Pasaje del caos al ciclo límite Al apagar el osciloscopio

## Slide 17: Muchas gracias!

## Slide 18: Anexos

## Slide 19
ECUACIONES DIFERENCIALES

## Slide 20
2,5kΩ pot
100Ω
1kΩ
1kΩ
100nF
220Ω
220Ω
2,2kΩ
22kΩ
22kΩ
3,3kΩ
10nF
100nF
18mH
2kΩ
0,1 μF
0,1 μF
DETALLE CIRCUITO CHUA
DIODO CHUA
Variable independiente
Puntos de Medición

## Slide 21
MEDICION CORRIENTE DIODO CHUA

## Slide 22
REFERENCIAS
Matsumoto, Takashi (December 1984). "A Chaotic Attractor from Chua's Circuit“
“Robust OP Amp Realization of Chua’s Circuit”, Michael Kenedy. University College Dublin.
Introducing chaotic circuits in an undergraduate electronic course - Cherif Aissi - University of Louisiana at Lafayette, College of Engineering - Lafayette, USA
A Review of Chaotic circuits, Simulation and Implementation - Cherif Aissi and Demetrios Kazakos - College of Engineering, University of Louisiana at Lafayette, USA
Estudio de dos circuitos caóticos - G. Conde S., G. M. Ramírez A. - Carrera de Física, U.M.S.A - La Paz, Bolivia.
Knotted periodic orbits in Chua’s circuit - Kocarev, Tasev, Dimovski, Chua.
Topological analysis in chaotic time series data from the Belousov-Zhabotinshkii reaction.
Nonlinear dynamics and chaos : with applications to physics, biology, chemistry, and engineering. Includes bibliographical references and index. Steven H. (Steven Henry) author Strogatz. Second edition. Boulder, CO :Westview Press, a member of the Perseus Books Group, [2015].
Simple mathematical models with very complicated dynamics. Robert May. Nature 261.5560 (jun. de 1976)
Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. Mitchell J. Feigenbaum.Journal of Statistical Physics 19.1 (jul. de 1978)
Chaising Chaos with an RL-Diode Circuit.Sabieh Anwar Junaid Alam.LUMS School of Science and Engineering (mar. de 2010).
Estudio del caos en circuito RL con diodo. Nicolás Arcuschin Moreno, Zoe Zaidán, FCEyN, UBA.